ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

триботехнического состава NEODRIVE для дегковых автомобилей

«МКПП»

Готовый к применению триботехнический состав предназначен для обработки механических коробок переключения передач легковых автомобилей.

Состав: наноструктурный противоизносный антифрикционный ремонтно-восстановительный состав NEODRIVE.

1 флакон состава «МКПП» (50 мл) рассчитан на обработку любой механической коробки переключения передач с объемом трансмиссионного масла до 5 литров. Передозировка при внесении состава в 1,5-2 раза не опасна для коробки передач и не нарушает ее работы.

Свойства:

- антифрикционные (снижение потерь на трение)

- противоизносные (снижение скорости износа)

- противозадирные (увеличение предельной нагрузки схватывания   поверхностей трения)

Состав «МКПП» совместим со всеми типами масел, не вступает в химические реакции с маслами и присадками, не изменяет вязкость масел.

Не влияет на характеристики и состояние деталей из композиционных материалов, керамики и резинотехнических изделий.

Не взаимодействует с фрикционами сцепления, не влияет на износ и работоспособность дисков сцепления, не предотвращает неисправности сцепления.

Триботехнический состав NEODRIVE не является присадкой к маслу.

Эффективность:

- Снижает коэффициент трения на трущихся поверхностях

- Облегчает переключение передач

- Снижает шум и вибрацию

- Улучшает работу синхронизаторов

- Увеличивает межремонтный срок эксплуатации в 1,5-3 раза

- Многократно продлевает ресурс

- Защищает от перегрева

- Увеличивает ход автомобиля на нейтральной передаче

Последовательность применения триботехнического состава «МКПП»:

- Прогреть коробку передач до рабочей температуры +50 гр.

- Заглушить двигатель.

- Содержимое флакона (50 мл) залить в маслозаливное отверстие агрегата.

- Сразу после добавления состава транспортное средство должно начать движение (минимум 25-30 минут) в режиме штатной эксплуатации.

- Не рекомендуется проводить обработку при механических поломках деталей и узлов трансмиссии.

- Для длительной безотказной работы механической коробки переключения передач рекомендуется использовать состав «МКПП» после каждой плановой замены трансмиссионного масла.

Примечание:

1. При сильном загрязнении масла обработку МКПП проводить после замены масла и масляного фильтра.

2.  Рекомендуется проводить обработку механической коробки переключения передач с обработкой редукторов мостов, раздаточной коробки автомобиля.

Упаковка:

Флакон 50 мл с крышкой и этикеткой.

Картонная коробка с инструкцией по применению.

Условия хранения: от – 20 до + 50 градусов

Срок годности: 5 лет. Дата изготовления указана на этикетке.

Производитель:

ООО Научно-производственное предприятие «Наносфера»

Адрес: Россия, 119311, г. Москва, пр-кт Вернадского, д. 29, пом.1

Тел.: +7 (495) 544-46-48

info@neodrive.tech

www.neodrive.tech