ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

триботехнического состава NEODRIVE для грузовых автомобилей и

специальной техники  «ТРАНСМИССИЯ»

Готовый к применению триботехнический состав предназначен для обработки механических коробок переключения передач, редукторов мостов, раздаточных коробок грузовых автомобилей и специальной техники.

Состав: наноструктурный противоизносный антифрикционный ремонтно-восстановительный состав NEODRIVE.

Рассчитан на 30 литров масла в систему смазки.

Свойства:

- антифрикционные (снижение потерь на трение)

- противоизносные (снижение скорости износа)

- противозадирные (увеличение предельной нагрузки схватывания поверхностей трения)

Совместим со всеми типами масел, не вступает в химические реакции с маслами и присадками, не изменяет вязкость масел.

Триботехнический состав NEODRIVE не является присадкой к маслу.

Эффективность:

- Снижает коэффициент трения на трущихся поверхностях

- Восстанавливает шестеренчатые передачи, подшипники и другие узлы трансмиссии

- Улучшает работу синхронизаторов

- Увеличивает накат транспортного средства

- Улучшает динамику транспортного средства

- Увеличивает межремонтный срок эксплуатации в 1,5-3 раза

- Многократно продлевает ресурс

- Снижает шум и вибрацию

- Снижает расход топлива

- Защищает от перегрева

- Возможна эксплуатация автомобиля при аварийной утечке масла

Последовательность применения триботехнического состава

«ТРАНСМИССИЯ»:

- Прогреть автомобиль. Обработку производить при рабочей температуре не ниже +50 гр.

- Заглушить двигатель.

- Содержимое флакона (100 мл) залить в штатное заливное устройство агрегата.

- Сразу после залива транспортное средство должно начать движение (минимум 25-30 минут).

- Не рекомендуется проводить обработку при механических поломках деталей и узлов трансмиссии.

- Для увеличения ресурса агрегатов трансмиссии рекомендуется проводить обработку каждые 50-100 тыс. км пробега автомобиля.

Примечание:

- При сильном загрязнении масла обработку двигателя проводить после замены масла и масляного фильтра.

- Рекомендуется проводить обработку механической коробки переключения передач, редукторов мостов, раздаточной коробки совместно с обработкой двигателя автомобиля.

Упаковка:

Флакон 100 мл с крышкой и этикеткой.

Картонная коробка с инструкцией по применению.

Условия хранения: от – 20 до + 50 градусов

Срок годности: 5 лет. Дата изготовления указана на этикетке.

Производитель:

ООО Научно-производственное предприятие «Наносфера»

Адрес: Россия, 119311, г. Москва, пр-кт Вернадского, д. 29, пом.1

Тел.: +7 (495) 544-46-48

info@neodrive.tech

www.neodrive.tech